# 6  环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。

# 6.1  风险评价工作程序

评价工作程序见下图：

图6.1-1  风险评价工作程序

# 6.2  风险潜势判断

6.2.1  环境敏感程度（E）的确定

1、大气环境

本项目周边 5km 范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构，行政办公机构总人数大于 5 万人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 D，项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区（E1）。

2、地表水环境

本项目发生风险事故时，排放点所进入的名山河地表水水域环境功能为Ⅲ类。并且排放点下游10km范围内无敏感保护目标。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 D，项目地表水环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

3、地下水环境

本项目所在区域地下水敏感程度为不敏感（G3），包气带防污性能分级为Mb≥1.0m，1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定（D2）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 D，项目地下水环境敏感程度为环境低敏感区（E3）。

6.2.2  Q值的确定

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 B对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，筛选出本工程危险物质分别为：天然气（主要成分为甲烷）、溶剂性罩光漆及稀释剂（油性漆）及润滑油。

（2）Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 C，Q 按下式进行计算：

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目Q 的确定如下：

拟建项目天然气由市政管网供应，在厂区内不设存储装置，根据企业提供的材料及分析，正常生产时，厂区内天然气管道内的天然气量约为0.02t。危险物质数量与临界量比值Q为0.002。

拟建项目溶剂性油漆使用量为43t/a，厂区储存量为1.72t（10天使用量），稀释剂用量为8.0t/a，厂区储存量为0.32t（10天使用量）。

油漆，属《危规》3.2类或3.3类易燃液体，有毒，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 B中表B.2规定，其推荐临界量为50t，拟建项目厂内储存量为2.04t，危险物质数量与临界量比值Q为0.04。

表6.2-1  本项目Q值确定表

| 名称 | CAS号 | HJ169-2018临界量（t） | 本项目 年用量/t | 本项目 存储量/t | 物质存在量与临界量的比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 74-82-8 | 10 | 238.4 | 0.02 | 0.002 |
| 油漆 | / | 50 | 43 | 1.72 | 0.0344 |
| 稀释剂 | / | 50 | 8.0 | 0.32 | 0.0064 |
| 润滑油 | / | 2500 | 29.25 | 2.9 | 0.001 |
| 合计 | 0.0438 |

经计算，物料的最大贮存量均小于临界量，且∑（qi/Qi）=0.0438，Q＜1。

重大危险源分级指标R

………     ………

式中：

R——重大危险源分级指标；

α——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；

β1,β2,…，βn——与每种危险化学品相对应的校正系数；

q1,q2,…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值。在表3范围内的危险化学品，其β值按表3确定；未在表3范围内的危险化学品，其β值按表4确定。

本项目厂外可能暴露人员100人以上，校正系数2.0，危险化学品校正系数1.0，则R=2×0.0438×1.0=0.0876，Q＜1。本项目风险潜势为Ⅰ级。

6.2.3  行业及生产工艺（M值的确定）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，分析本项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1)M>20；(2)10<M≤20；(3)5<M≤10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表6.2-2  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氯化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺工艺 | 10/套 | - |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | - |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 | - |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | - |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站对的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b，（不含城镇燃气管线） | 10 | - |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| a高温至工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 | 合计 | 5 |

本项目涉及危险物质使用（计5分），根据本项目所属行业及生产工艺特点评分合计5分，为M4。

6.2.4  P的确定

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表6.2-3  危险物质及工艺系统危害性等级判断

| 危险物质数量与临界量的比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

所属行业及生产工艺特点评分合计5分，为M4。同时全厂危险化学品实际存在量与各危险化学品相对应的临界量叠加系数为0.0876（Q＜1）。本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

6.2.5  风险潜势划分

风险评价等级划分如下。

表6.2-4  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作内容 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

根据上文Q值计算可知，本项目q＜1，大气环境风险潜势为Ⅰ级。地表水环境风险潜势为Ⅰ级。地下水环境风险潜势为Ⅰ级。评价根据各环境敏感要素进行简单分析。

6.2.6  项目风险评价等级、范围

1、风险评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价。

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气、地表水和地下水，各要素环境风险评价等级如下：

表6.2-5  各要素环境风险评价等级判定

| 环境要素 | 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境风险潜势 | 环境风险评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | E1 | P4 | III | 二 |
| 地表水 | E2 | P4 | II | 三 |
| 地下水 | E3 | P4 | I | 三 |

但本项目本项目q＜1，风险潜势为I，可开展简单分析。

本项目所在地环境因素敏感度为：大气环境为E1，地表水环境敏感度为E2，地下水环境敏感度为E3，危险物质及工艺系数危险性P为P4轻度危害。

虽然本项目可直接判定环境风险潜势为Ⅰ级，但项目所在地本项目所在地环境因素敏感度为：大气环境为E1，地表水环境敏感度为E2，地下水环境敏感度为E3，危险物质及工艺系数危险性P为P4轻度危害。故评价在简单分析基础上，对大气环境风险影响、地表水环风险境影响进行定性说明。

2、风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界≤3.0km的范围。

图6.2-1  项目大气环境风险评价范围图

表6.2-6  项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护 对象名称 | 方位 | 距项目区边界（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 槐树村农户 | W | 200 | 约22户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准 |
|  | 城西中学 | WN | 2140 | / |  |
|  | 蒙顶山镇政府 | WN | 1940 | / |  |
|  | 安置小区 | WN | 1910 | 约400人 |  |
|  | 安置区 | WN | 1980 | 约1000人 |  |
|  | 天翔房产 | WN | 2450 | / |  |
|  | 蒙阳安置区 | WN | 2230 | 约700人 |  |
|  | 高速公路管理处 | WN | 2280 | / |  |
|  | 大弓坝安置区 | WN | 1380 | 约780人 |  |
|  | 名山县城区 | N | 1890 | 约60000人 |  |
|  | 大弓坝村居民 | N | 1000 | 约10户 |  |
|  | 大弓坝村居民 | ES | 1050 | 约15户 |  |
|  | 瓦窑安置区 | E | 1200 | 约400户 |  |
|  | 四川贸易学校 | E | 1350 | / |  |
|  | 雅安职业技术学院 | E | 1650 | / |  |
|  | 散居农户 | / | 2500m内 | 约1500户 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E1 |
| 地表水 环境 | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类 |
|  | 1 | 名山河 | III类 |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E2 |
| 地下水 环境 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 地下水评价范围 | G3 | D2 | / |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 | E3 |

# 6.3  环境风险识别

本项目存在一定的安全危险因素，风险防范是企业安全生产的前提和保障，本评价将对本工程涉及的有毒、有害化学品的使用及储运等过程可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性的采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。

6.3.1  物质风险识别

本建设项目为汽车整车制造项目，使用的化学品主要包括水性底漆、中涂漆、面漆、稀释剂、密封胶、发泡剂、阻尼胶以及天然气、润滑油等，除溶剂性油性漆外，其余油漆均为水性漆，环境风险较小。

生产过程中涉及的部分原辅材料具有毒性、易燃易爆等危险，这些物质在运输、储存、生产过程中如若处置不当发生泄漏等事故，就会给人们的身体健康和环境造成不良的影响。通过对本建设项目的工程分析，总结出在生产过程中的危险物料以及含有危险物质见下表。

表6.3-1  甲烷(天然气)危险特性及安全技术说明

| 国标编号 | 21007 | CAS号 | 74-82-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 甲烷 | 英文名称 | methane；Marsh gas |
| 分子式 | CH4 | 外观与性状 | 无色无臭气体 |
| 分子量 | 16.04 | 蒸汽压 | 53.32kPa/-168.8℃ 闪点：-188℃ |
| 熔 点 | -182.5℃沸点：-161.5℃ | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.42； 相对密度(空气=1)0.55 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 4(易燃液体) | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 毒理学资料 及环境行为 | 毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |

油漆，属《危规》3.2类或3.3类易燃液体，有毒，其特性见表6.3-2：

表6.3-2  油漆危险特性及安全技术说明

| 高度易燃性 | 易燃液体几乎全部是有机化合物，分子组成中主要含有碳原子和氢原子，易和氧反应而燃烧。且闪点低、燃点也低，因此极易着火而燃烧。 |
| --- | --- |
| 挥发性 | 易燃液体挥发性大，当盛放液体的容器有某种破损或不密封时，挥发出来的易燃蒸汽扩散到存放或运载该物品的库房或车厢的整个空间，与空气混合，当浓度达到一定范围，即达到爆炸极限时，遇明火或火花即能引起爆炸。 |
| 高度流动扩散性 | 易燃液体的分子，粘度一般都很小，不仅本身极易流动，还因渗透、浸润及毛细现象等作用，即使容器只有极细微裂纹，易燃液体也会渗出容器壁外，扩大其表面积，并不断挥发，使空气中的易燃液体蒸汽浓度增高，从而增加了燃烧爆炸的危险性。 |
| 受热膨胀性 | 易燃液体的膨胀系数比较大，受热后体积容易膨胀，同时其蒸汽压也随之升高，从而使密封容器中内部压力增大，造成“鼓桶”，甚至爆炸，中容器内应留有5%以上空隙，不可灌满。 |
| 毒性 | 易燃液体及其蒸汽均有不同程度的毒性，不但吸入其蒸汽会中毒，有的经皮肤吸收也会造成中毒事故。 |
| 成分 | 油漆由四部分组成，即树脂、颜料、溶剂和助剂，其中溶剂是挥发分，其他组分基本是不挥发分。溶剂多含甲苯、二甲苯、醇类等。 |
| 健康危害 | 致畸：大量研究资料证实，房屋装修残留的有毒物质可致生育畸形。 败血：油漆和装饰胶中大量使用的苯系物（二甲苯）会损害造血机能，引发血液病，也可致癌，诱发白血病。 过敏：普通聚酯漆中的重要组分TDI中国家标准GB5044-85中被列为高度危害级物质。诱发皮疹，头晕，免疫力下降，呼吸道受损，哮喘等过敏反应。 脑中毒：表现为神经系统受损。油漆中的溶剂（俗称稀料）长期蓄积于中枢神经系统，导致大脑细胞受损，引发慢性溶剂中毒综合症，神经性精神功能紊乱等。 |

表6.3-3  甲苯危险特性及安全技术说明

| 国标编号 | 32052 | CAS号 | 108-88-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 甲基苯 | 英文名称 | methylbenzene；Toluene |
| 分子式 | C7H8；CH3C6H5 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味 |
| 分子量 | 92.14 | 蒸汽压 | .89kPa/30℃ 闪点：4℃ |
| 熔 点 | 94.4℃ 沸点：110.6℃ | 稳定性 | 稳定 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.87； 相对密度(空气=1)3.14 | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 |
| 危险标记 | 7(易燃液体） | 主要用途 | 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物的主要原料 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。 慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |
| 毒理学资料 及环境行为 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；LC5012124mg/kg(兔经皮)；人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3×1～8小时，急性中毒；人吸入0.2～0.3g/m3×8小时，中毒症状出现。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 泄漏应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散；如甲洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |

表6.3-4  二甲苯危险特性及安全技术说明

| 国标编号 | 33535 | CAS号 | 95-47-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 二甲苯 | 英文名称 | xylene |
| 分子式 | C8H10；C6H4(CH3)2 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |
| 分子量 | 106.17 | 蒸汽压 | 1.33kPa/32℃ 闪点：30℃ |
| 熔 点 | -25.5℃ 沸点：144.4℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.88； 相对密度(空气=1)3.66 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体） | 主要用途 | 主要用作溶剂和用于合成涂料 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短期内吸入较高浓度核武器中可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作。 慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |
| 毒理学资料 及环境行为 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD501364mg/kg(小鼠静脉) 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TDL0)：1500mg/m3，24小时(孕7～14天用药)，有胚胎毒性。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 泄漏应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。迅速将被二甲苯污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面二甲苯的扩散。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量水，催吐。就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |

表6.3-5  PVC车底涂料（底盘阻尼胶）安全技术说明

| 项目 | 中文名 | PVC车底涂料 | 英文名 | PVC plastisol underbody coat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分及含量 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物15%、丙烯酸乳液15%、碳酸钙16%、云母粉10%、水20%、海泡石17%、碳素色浆1%， |
| 理化性质 | 外观性状 | 灰色膏状物 |
|  | pH值 | 8～10 |
|  | 密度 | / |
|  | 饱和蒸气压（kPa） | / |
|  | 闪点（℃） | / |
|  | 引燃温度（℃） | / |
|  | 溶解性 | 不溶于水，稍溶于丙酮，微溶于乙醇 |
|  | 固含量 | ＞95% |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 禁配物 |  |
|  | 聚合危害 | 无 |
|  | 避免接触条件 | 极性溶剂，水，酸，碱 |
|  | 分解产物 | 氯乙烯 |
| 毒理学 | 急性毒性：无资料 |
| 生态学 | 无资料 |
| 燃爆特性 | 难燃 |
| 贮运 | 密封容器室温储存，避免湿气，远离火源、热、水、溶剂 |
| 急救措施 | 皮肤接触：用水和肥皂清洗。眼睛接触：用大量水清洗，寻求医生帮助。误服：导致呕吐，需求医生帮助。 |
| 消防措施 | 本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 泄漏应急处置 | 若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间小量泄漏，用水直接冲洗。排入废水系统。可用足量水冲洗干净以消除。 |

表6.3-6  PVC密封胶（焊缝密封胶）安全技术说明

| 项目 | 中文名 | PVC密封胶（焊缝密封胶） | 英文名 | PVC plastisol sealer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分及含量 | 增塑剂＜30%，PVC树脂＜35%，填料＜30%，助剂＜5%，固含量＞95%，4,4’-亚甲基二苯胺与氯化钠的化合物（3:1）≥1~＜10%、1,3,3-三甲基-5-异氰酸基-1-异氰酸（基）甲基环己烷≥0.1~＜1% |
| 理化性质 | 外观性状 | 黑色糊状物 |
|  | pH值 | / |
|  | 密度 | 大约1.22g/cm3 |
|  | 蒸气压（hPa） | 0.01 |
|  | 闪点（℃） | ＞100 |
|  | 引燃温度（℃） | / |
|  | 溶解性 | 不溶于水，稍溶于丙酮，微溶于乙醇 |
|  | 固含量 | ＞95% |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 禁配物 |  |
|  | 聚合危害 | 无 |
|  | 避免接触条件 | 极性溶剂，水，酸，碱 |
|  | 分解产物 | 氯乙烯 |
| 毒理学 | 急性毒性：大鼠经口 LD50： 1000mg/Kg |
| 生态学 | 无资料 |
| 燃爆特性 | 难燃。分解产物氯乙烯 |
| 贮运 | 密封容器室温储存，避免湿气，远离火源、热、水、溶剂 |
| 急救措施 | 皮肤接触：用水和肥皂清洗。 眼睛接触：用大量水清洗，冲洗时保持眼睛睁开，寻求医生帮助。 误服：用水漱口，然后大量饮水。不要服用牛奶和含酒精饮料。导致呕吐，需求医生帮助。 |
| 消防措施 | 有害燃烧产物: 燃烧时可能产生氯乙烯。 灭火方法及灭火剂: 粉尘灭火器。 灭火注意事项: 可以使用呼吸保护口罩。 |

表6.3-7  硅烷添加剂安全技术说明

| 项目 | 中文名 | 硅烷添加剂 | 英文名 | Silane Additive Agent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分及含量 | 纯水：60%，水解硅醇：10～18%，氧化锆：15～20%，氟化物（六氟锆酸、氟锆酸铵）：0.49%，硝酸：0.1%～3%，甲醇：0.1%～3%，亚硝酸钠：0.15%，总铜：0.07%、总锌：5.62%、总锰：5.62%、硝酸氧锆：0.3% |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色或淡红色透明液体，无味 |
|  | 相对密度（水以 1计） | 1.05~1.15（20 ℃） |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |
|  | 沸点 | 100℃ |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。 |
|  | 不相容的物质 | 碱性物质、强还原剂 |
|  | 应避免的 条件 | 高温 |
| 毒理学 | 无资料 |
| 生态学 | 对水生生物有害，在水环境中可能产生长期的副作用。 |
| 危险特性 | 皮肤刺激或腐蚀 ：对皮肤有腐蚀作用。 眼睛刺激或腐蚀 ：可能刺激眼睛。 呼吸或皮肤过敏 ：长期频繁直接接触可能引起皮肤变色。 |
| 燃爆特性 | 燃烧会产生氟化氢或氮的氧化物等有害气体。 |
| 贮运 | 存放于规定的隔离区域，保持阴凉和通风，密闭保存，防止冰冻。远离火种、热源。保持容器密封。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏，容器应加标示，不用时须保持紧闭。定期检查容器是否泄漏或损坏。 |
| 急救措施 | 吸 入：若对鼻子或喉咙造成刺激，应立即转移，呼吸新鲜空气，若症状加重，进行医药治疗。 皮肤接触：脱去沾染该产品的衣服，对沾染的地方用肥皂和大量的清水冲洗。如果刺激皮肤或皮肤红肿，进行医药治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗 15 分钟，如果仍然刺激或红肿，反复冲洗，立即就医。 食 入：立即用水彻底清洗口腔，若大量食入，立即进行医药治疗。 |

表6.3-8  硅烷槽液调整剂安全技术说明

| 项目 | 中文名 | 硅烷槽液调整剂 | 英文名 | Silane Adjusting Agent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分及含量 | 无机混合酸 3.5~4% |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色澄清液体，无味 |
|  | 相对密度（水以 1计） | 1.00~1.10（20 ℃） |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |
|  | 沸点 | 100℃ |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。 |
|  | 不相容的物质 | 碱性物质、大部份的金属、金属氧化物及金属粉末 |
|  | 危险 的 分解 | 光照或高温条件下，会分解产生氮的氧化物有害气体。 |
| 毒理学 | 无资料 |
| 生态学 | 对水生生物有害，在水环境中可能产生长期的副作用。 |
| 危险特性 | 皮肤刺激或腐蚀 ：对皮肤有腐蚀作用。 眼睛刺激或腐蚀 ：可能刺激眼睛。 呼吸或皮肤过敏 ：长期频繁直接接触可能引起皮肤变色。 |
| 贮运 | 铁路运输应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、易燃物、可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。运输途中应防曝晒，防高温。 |
| 急救措施 | 吸 入：若对鼻子或喉咙造成刺激，应立即转移，呼吸新鲜空气，若症状加重，进行医药治疗。 皮肤接触：脱去沾染该产品的衣服，对沾染的地方用肥皂和大量的清水冲洗。如果刺激皮肤或皮肤红肿，进行医药治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗 15 分钟，如果仍然刺激或红肿，反复冲洗，立即就医。 食 入：立即用水彻底清洗口腔，若大量食入，立即进行医药治疗。 |

表6.3-9  硅烷表处理剂安全技术说明

| 项目 | 中文名 | 硅烷表处理剂 | 英文名 | Additive Agent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分及含量 | 含硅化合物5~10%，硝酸2~6%, |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色澄清液体，无味 |
|  | pH | ≤4 （20 ℃） |
|  | 相对密度（水以 1计） | 1.00~1.10（20 ℃） |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |
|  | 沸点 | 不适用 |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。 |
|  | 不相容的物质 | 酸性物质、强氧化剂。 |
|  | 危险的分解物 | 二氧化硅粉尘。 |
| 毒理学 | 无资料 |
| 生态学 | 对水生生物有害，在水环境中可能产生长期的副作用。 |
| 危险特性 | 皮肤刺激或腐蚀 ：对皮肤有腐蚀作用。 眼睛刺激或腐蚀 ：可能刺激眼睛。 呼吸或皮肤过敏 ：长期频繁直接接触可能引起皮肤变色。 |
| 贮运 | 铁路运输应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进 行配装。起运时包装完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠 落、不损坏。严禁与碱类、易燃物、可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆 应配备泄露应急处理设备。运输途中应防曝晒，防高温。 |
| 急救措施 | 吸 入：若对鼻子或喉咙造成刺激，应立即转移，呼吸新鲜空气，若症状加重，进行医药治疗。 皮肤接触：脱去沾染该产品的衣服，对沾染的地方用肥皂和大量的清水冲洗。如果刺激皮肤或皮肤红肿，进行医药治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗 15 分钟，如果仍然刺激或红肿，反复冲洗，立即就医。 食 入：立即用水彻底清洗口腔，若大量食入，立即进行医药治疗。 |

表6.3-10  硅烷表处理剂安全技术说明

| 项目 | 中文名 | 硅烷表处理剂 | 英文名 | Additive Agent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分及含量 | 铜化合物1~5% |
| 理化性质 | 外观性状 | 蓝色澄清液体，对皮肤、眼睛具有腐蚀作用。 |
|  | pH | 2.0-5.0（20 ℃） |
|  | 相对密度（水以 1计） | 1.00~1.10（20 ℃） |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |
|  | 沸点 | 不适用 |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。 |
|  | 不相容的物质 | 酸性物质、强氧化剂。 |
|  | 避免的条件 | 光照或高温 |
| 毒理学 | 吞咽，吸入可能引起不适。 |
| 生态学 | 对水生生物有害，在水环境中可能产生长期的副作用。 |
| 危险特性 | 皮肤刺激或腐蚀 ：对皮肤有腐蚀作用。 眼睛刺激或腐蚀 ：可能刺激眼睛。 呼吸或皮肤过敏 ：长期频繁直接接触可能引起皮肤变色。 |
| 贮运 | 铁路运输应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进 行配装。起运时包装完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、易燃物、可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。运输途中应防曝晒，防高温。 |
| 急救措施 | 吸 入：若对鼻子或喉咙造成刺激，应立即转移，呼吸新鲜空气，若症状加重，进行医药治疗。 皮肤接触：脱去沾染该产品的衣服，对沾染的地方用肥皂和大量的清水冲洗。如果刺激皮肤或皮肤红肿，进行医药治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗 15 分钟，如果仍然刺激或红肿，反复冲洗，立即就医。 食 入：立即用水彻底清洗口腔，若大量食入，立即进行医药治疗。 |

表6.3-11  硅烷表处理剂安全技术说明

| 项目 | 中文名 | 硅烷表处理剂 | 英文名 | Additive Agent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分及含量 | 锆化合物6~12%，硝酸2~8%, |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色澄清液体，无味 |
|  | pH | ≤4 （20 ℃） |
|  | 相对密度（水以 1计） | 1.00~1.10（20 ℃） |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |
|  | 沸点 | 100 ℃ |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。 |
|  | 不相容的物质 | 强碱、还原剂、易燃物、活性金属粉末。 |
|  | 危险的分解物 | 氮的氧化物。 |
| 毒理学 | 无资料 |
| 生态学 | 对水生生物有害，在水环境中可能产生长期的副作用。 |
| 危险特性 | 皮肤刺激或腐蚀 ：对皮肤有腐蚀作用。 眼睛刺激或腐蚀 ：可能刺激眼睛。 呼吸或皮肤过敏 ：长期频繁直接接触可能引起皮肤变色。 |
| 贮运 | 铁路运输应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、易燃物、可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。运输途中应防曝晒，防高温。 |
| 急救措施 | 吸 入：若对鼻子或喉咙造成刺激，应立即转移，呼吸新鲜空气，若症状加重，进行医药治疗。 皮肤接触：脱去沾染该产品的衣服，对沾染的地方用肥皂和大量的清水冲洗。如果刺激皮肤或皮肤红肿，进行医药治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗 15 分钟，如果仍然刺激或红肿，反复冲洗，立即就医。 食 入：立即用水彻底清洗口腔，若大量食入，立即进行医药治疗。 |

表6.3-12  无磷水基脱脂剂安全技术说明

| 项目 | 中文名 | 无磷水基脱脂剂 | 英文名 | Non-phosphate Aqueous Degreasing Detergent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分及含量 | 表面活性剂 15-30% |
| 理化性质 | 外观性状 | 透明或半透明液体，轻微气味 |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。 |
|  | 禁配物 | 会与氧化剂，无机酸或卤素发生反应。 |
|  | 危险的分解产物 | 存储于空气或氧气接触条件下，会发生分解反应，产生刺激性气体。 |
| 急性毒性 | 吸入蒸气后 蒸汽可刺激鼻子和喉咙。 皮肤接触后 长期频繁直接接触可能引起皮肤不适。 眼睛接触后 可能刺激眼睛 食入后 食入会引起呕吐或肠胃不舒服 |
| 生态学 | 对水生生物有害，在水环境中可能产生副作用。 |
| 毒理学 | 无资料 |
| 燃爆特性 | 无资料 |
| 贮运 | 不能永久储存。储存于干燥清洁的仓房内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。禁止使用铝、锌或锡制容器。容器应加标示，不用时须保持紧闭。定期检查容器是否泄漏或损坏。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即用大量的流水冲洗至少10分钟，脱去被污染的衣物。在受伤处缠上消毒纱布绷带，就医。眼睛接触：万一接触眼睛，立即用大量流水冲洗至少10分钟。缠上消毒纱布绷带，就医。吸入：立即转移到空气新鲜处。如果深度吸入，立即转移到空气新鲜处，吸氧，就医。误服：冲洗口腔，喝大量的水，不要试图呕吐，立即就医。 |

表6.3-13  玻璃清洗剂安全技术说明

| 项目 | 中文名 | 玻璃清洗剂 | 英文名 | TEROSTAT-8550 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分及含量 | 异丙醇60~100% |
| 理化性质 | 外观性状 | 透明液体 |
|  | pH | 不检测 |
|  | 密度水以（ 1 计） | 0.790（20 ℃） |
|  | 沸点（℃） | 82 ℃ |
|  | 闪点（℃） | 13 ℃ |
|  | 着火点 | 425 ℃ |
|  | 爆炸极限 | 2.0-12.0%（体积比） |
|  | 水溶性 | 100%（20 ℃） |
| 稳定性和反应活性 | 热分解 | 无分解，如按说明书使用 |
|  | 危险的分解产物 | 无分解，如按说明书使用 |
|  | 危险的反应 | 无分解，如按说明书使用 |
| 健康毒害 | 高浓度下易麻醉 |
| 危险特性 | 可燃液体 |
| 环境危害 | 对水环境有害。德国水污染Ⅰ级。 |
| 毒理学信息 | 异丙醇 LD50 5040mg/kg（大鼠经口）0，12800mg/kg（兔经皮） 。 |
| 燃爆特性 | 反应时，与空气的混合蒸气易燃易爆。 |
| 贮运 | 存放在阴冷、通风良好处。遵守可燃液体的控制规定，建议存放温度5-15℃。保持容器密闭，远离火源，不抽烟。仅在通风好的区域使用。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：用水和香皂充分清洗，涂调整皮肤的油膏，脏衣服须清洗后使用。 眼睛接触：用清水清洗15分钟，若眼睛仍感到刺激，应找医生治疗。 吸入：转移到空气新鲜的地方，继续不适需就诊。 误服：就诊，如可能提供msds信息。 |
| 消防措施 | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、砂土。通常高温燃烧时会产生氮氧化物。灭火过程中隔离事故现场，禁止无关人员进入；消防人员应在上风向灭火；消防人员应穿戴消防靴、消防服、消防手套、消防头盔以及呼吸防护装备。 |

表6.3-14  不冻液安全技术说明

| 项目 | 中文名 | 汽车发动机冷却液 | 英文名 | Engine coolant for automobile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分及含量 | 乙二醇95% |
| 理化性质 | 外观性状 | 蓝色液体、无臭、有甜味、粘稠液体。 |
|  | pH | 8～10 |
|  | 密度水以（ 1 计） | 1.125（20 ℃） |
|  | 熔点(℃)： | -18℃ |
|  | 沸点（℃） | 175 ℃ |
|  | 闪点（℃） | 110 ℃ |
|  | 引燃温度 | 无资料 |
|  | 爆炸极限 | 3.2%（体积比） |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇、醚等。 |
|  | 禁配物 | 强氧化剂、强酸 |
| 稳定性和反应活性 | 热分解 | 无分解，如按说明书使用 |
|  | 危险的分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 危险的反应 | 无分解，如按说明书使用 |
| 健康毒害 | 吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。 口服后急性中毒分三个阶段：第一阶段主要为中枢神经系统症状，轻者似乙醇中毒表现， 重者迅速产生昏迷、抽搐，最后死亡；第二阶段，心肺症状明显，严重病例可有肺水肿，支气管肺炎，心力衰竭；第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)，即总量为70～84ml。 |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
| 环境危害 | 无资料 |
| 毒理学信息 | LD50：8000～15300 mg/kg(小鼠经口)；5900～13400 mg/kg(大鼠经口)LC50：无资料 |
| 燃爆特性 | 在空气中没有可燃性。不可燃气体。 |
| 贮运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 急救措施 | 吸 入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触: 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼晴接触: 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 食 入: 饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 |
| 消防措施 | 灭火剂：用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。 避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。 特别危险性：无资料。 灭火注意事项及防护措施：消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。 隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境。 |

表6.3-15  动力转向液全技术说明

| 项目 | 中文名 | 动力转向液 | 英文名 | MOBIL MULTIPURPOSE ATF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有害成分及含量 | 有害物质含量 烷基硫代亚磷酸盐 ＜2.5%，油胺 0.1 - 1% |
| 理化性质 | 外观性状 | 红色液体。特殊气味。 |
|  | pH | 8～10 |
|  | 密度水以（ 1 计） | 0.861（20 ℃） |
|  | 熔点(℃)： | -18℃ |
|  | 沸点（℃） | 无资料 |
|  | 闪点（℃） | ＞156 ℃ |
|  | 自燃温度 | 无资料 |
|  | 爆炸下限 | 0.9%（体积比） |
|  | 溶解性 | 在水中溶解度可忽略 |
|  | 禁配物 | 强氧化剂、强酸 |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 正常状况下物料稳定。 |
|  | 应避免的物质 | 强氧化剂 |
|  | 有害分解产物 | 在環境温度下不分解。 |
|  | 有害物聚合 | 不会发生。 |
| 健康毒害 | 吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。 口服后急性中毒分三个阶段：第一阶段主要为中枢神经系统症状，轻者似乙醇中毒表现， 重者迅速产生昏迷、抽搐，最后死亡；第二阶段，心肺症状明显，严重病例可有肺水肿，支气管肺炎，心力衰竭；第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)，即总量为70～84ml。 |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
| 环境危害 | 对水生生物有害，可能对水生环境造成长期不良影响。 |
| 毒理学信息 | 大鼠吸入: LC50 > 5000 mg/m3，大鼠经口 LD50 > 2000 mg/kg，兔经皮 LD50 > 2000 mg/kg |
| 燃爆特性 | 危险的燃烧产物: 浓烟, 氧化硫, 乙醛, 碳的氧化物, 未完全燃烧产物 |
| 贮运 | 不可存放于开口或者无标识容器中。 |
| 急救措施 | 吸入:避免进一步吸入接触。对于那些提供帮助的人员,应使您或者其他人避免吸入。进行充分的呼吸防护。如果出现呼吸刺激、头昏、恶心、或者神志不清,请立刻就医。如果呼吸停止,请使用机械设备帮助通风,或者进行嘴对嘴人工呼吸急救。 皮肤接触:用肥皂和水清洗接触的部位。 如果产品被注入皮下或者人体任何部位,无论伤口的外观或大小如何,被注射者必须立即由医生依照外科急救进行检查。即使高压注入后的最初症状轻微或者无症状,在事故最初几个小时内及早进行外科处理可以显著减少最终伤害的程度。 眼睛接触:用水彻底冲洗。若发生刺激，寻求医疗援助。 食入:通常不需急救。如果感觉不适请就医。 |
| 消防措施 | 疏散该地区。 防止控制火灾或稀释的流出液流入河川、下水道或饮水源。 消防员应使用标准防护设备,在密闭空间需使用自给式呼吸器(SCBA)。 用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护工作人员。 |

表6.3-16  汽车制动液全技术说明

| 项目 | 中文名 | 制动液 | 英文名 | MOBIL BRAKE FLUID DOT 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有害成分及含量 | 有害物质含量 2,2-氧代二乙醇， ＜2%，2-(2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基)乙醇 20-30% |
| 理化性质 | 外观性状 | 黄液体。特殊气味。 |
|  | pH | 8～10 |
|  | 密度水以（ 1 计） | 1.04（20 ℃） |
|  | 倾点 | -50C |
|  | 沸点（℃） | 260 |
|  | 闪点（℃） | ＞100 ℃ |
|  | 自燃温度 | ＞300 ℃ |
|  | 爆炸下限 | 未制定 |
|  | 溶解性 | 在水中溶解度可忽略 |
|  | 禁配物 | 强氧化剂、强酸 |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 正常状况下物料稳定。 |
|  | 应避免的物质 | 强氧化剂 |
|  | 有害分解产物 | 在環境温度下不分解。 |
|  | 有害物聚合 | 不会发生。 |
| 健康毒害 | 刺激眼睛。 经常或长期接触可能会使皮肤脱脂变干，引起不适与皮肤炎。 摄取乙烯二醇可能会造成恶心、呕吐、腹部绞痛、痉挛、肺水肿、心肺影响﹝新陈代谢酸毒症﹞、肺炎和可能导致死亡的肾衰竭。对人类的单一致死量大约是50ml。 皮肤下高压注射可能会引起严重损伤。 |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 环境危害 | 被认为对水生生物无害。能自然生物降解 |
| 毒理学信息 | 急性毒性大鼠吸入: LC50 > 5000 mg/m3，大鼠经口 LD50 > 2000 mg/kg，兔经皮 LD50 > 2000 mg/kg。慢性毒性，含有二乙二醇（DEG）：在口服时，DEG对人类的毒性要比根据动物实验得出的数据更大．一个成年人的可能致死剂量大约在50ml (2盎司)．或者2至3口．比致死量略少时可能导致肾脏功能受损或肾衰竭．在大白鼠试验中观察到良性肿瘤，但是在小白鼠中未观察到肿瘤． |
| 燃爆特性 | 危险的燃烧产物: 未完全燃烧产物, 浓烟, 碳的氧化物 |
| 贮运 | 不可存放于开口或者无标识容器中。 |
| 急救措施 | 吸入:避免进一步吸入接触。对于那些提供帮助的人员,应使您或者其他人避免吸入。进行充分的呼吸防护。如果出现呼吸刺激、头昏、恶心、或者神志不清,请立刻就医。如果呼吸停止,请使用机械设备帮助通风,或者进行嘴对嘴人工呼吸急救。 皮肤接触:用肥皂和水清洗接触的部位。 如果产品被注入皮下或者人体任何部位,无论伤口的外观或大小如何,被注射者必须立即由医生依照外科急救进行检查。即使高压注入后的最初症状轻微或者无症状,在事故最初几个小时内及早进行外科处理可以显著减少最终伤害的程度。 眼睛接触:用水彻底冲洗至少十五分钟。寻求医疗援助。 食入:立即就医诊治。 医师注意:本产品含有乙烯及/或二乙烯二醇，若经摄取，会被酒精去氢酶代谢而产生毒性代谢物，此时可用乙醇和4-甲基吡唑﹝在美国的药名为Fomepizole，商品名为Antizol﹞做为对抗药。口服或静脉注射乙醇或静脉注射4-甲基吡唑可以抑制此物料进一步代谢，进而改善毒性。使用乙醇或4-甲基吡唑不影响已存在的有毒代谢物，也不能取代血液析离。 |
| 消防措施 | 疏散该地区。 防止控制火灾或稀释的流出液流入河川、下水道或饮水源。 消防员应使用标准防护设备,在密闭空间需使用自给式呼吸器(SCBA)。 用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护工作人员。 火灾危险: 有害物料。消防员应考虑使用第八部分说明的保护装备。 |

6.3.2  物料贮存过程风险识别

本项目生产所使用的原辅料及产品、“三废”中，汽油、柴油属易燃液体，其余危险化学品主要来源于漆料和稀释剂中的化学成分；燃气锅炉所使用的天然气属易燃气体；项目还将产生部分危险固废，其贮存方式及最大贮存量见下表6.3-17。需要说明的是：项目漆料和稀释剂采用配货制，仅按单班使用量暂存于涂装车间的漆料暂存区，无其他贮存场所。

表6.3-17  项目危险物料储存方式及最大储存量

| 项目 | 物料名称 | 形态 | 贮存方式 | 最大贮存能力t | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油漆 | 液态 | 桶装 | 1.72 | 涂装车间 |
|  | 稀释剂 | 液态 | 桶装 | 0.32 | 涂装车间 |
|  | 润滑油 | 液态 | 桶装 | 2.9 | 涂装车间 |
| 燃料 | 天然气 | 气态 | 无贮存 |

由上表6.3-17可见，项目燃气锅炉所使用的天然气无贮存；油漆及稀释剂暂存于涂装车间，易燃物质较为集中，存在燃爆风险隐患。

6.3.3  物料运输过程风险识别

项目主要危险性运输情况见表6.3-18，中间品、产品及固废贮存情况见表6.3-19：

表6.3-18 项目主要危险物料运输情况表

| 序号 | 物料名称 | 来源及去向 | 包装 方式 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类涂料 | 购 买 | 桶装 | 汽车 | 厂内汽车运输，从储漆间到生产线用管输 |
| 2 | 防冻液、制动液、风窗清洗剂 | 购 买 | 桶装 | 汽车 | 厂内汽车运输 |
| 3 | 润滑油类 | 购 买 | 桶装 | 汽车 | 厂内汽车运输 |
| 4 | 危险固废 | 委托处置 | 桶装 | 封闭汽车 | 厂内汽车运输 |

本项目外部物流采用送货制，用封闭车辆按计划送货，各类化学品以汽车运输到油漆库、涂装综合厂房及调漆房内，并用搬运车将化学品运至各放置房贮存。危险固废委托有处置资质的公司运输、处置，危废处置公司采用封闭汽车运输。厂内采用汽车运输或管道输送。在易燃液体的运输过程中，若发生交通事故，易引发燃爆事故，从而引发运输物料的泄漏，泄漏的物料若进入水体，可能会污染地表水体。汽油储罐在储运中发生火灾、爆炸导致泄漏，也将污染区域土壤、地下水、地表水体。

表6.3-19  项目危险物料贮存情况一览表

| 序 号 | 物料名称 | 形 态 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存时间 | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原 辅 料 | 各类漆及稀释剂等 | 液体 | 桶装 | 3t | 10~30天 | 涂装储漆间 |
| 2 |  | 润滑油类 | 液体 | 桶装 | 0.06t | 10~30天 | 油漆库 |
| 3 |  | 防冻液、制动液、风窗清洗剂 | 液体 | 桶装 | 0.5t | 10~20天 | 油漆库 |
| 4 | 固废 | 漆渣、废溶剂、废纤维棉等危废 | 固体 | 袋装/桶装 | 1.0t | 15天 | 危废暂存库 |

项目主要危险物储存于储漆间、油漆库，物料的贮存时间一般在10~30天之间；各涂装储、调漆间的物料暂存量不超过3天。就物料的易燃特性而言，油液品库及涂装储调漆间中易燃物品更多，存在燃爆并引发不完全燃烧生成的气体造成局部大气污染的可能。

6.3.4  生产过程风险识别

项目生产过程主要危险及有害因素分析见下表6.3-20。

表6.3-20  生产过程主要危险因素分析

| 设备名称 | 易产生危险事故的物料 | 物料最大停留量（t） | 存在危险因素 | 风险分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调漆间、库房 | 各类涂料 | ＜50 | 管道、阀门、设备等发生故障时，溶剂、油漆以液相泄漏，遇热或者明火，容易形成池火燃烧 | 池火燃烧、爆炸 |

生产过程中存在一定的风险因素，特别是各涂装车间调漆间及油漆库，它是厂内涂料调配和储存的场所，因而各种有机溶剂、有机稀释剂、树脂、颜料等均要集中到此，存在燃爆风险隐患；同样也有有毒物质泄漏到大气中的可能。

(1) 错误违规操作

项目危险化学品在使用过程中如果出现违规操作、人为破坏等事件，可能造成泄漏，对操作者和环境产生较大危害。进入危险化学品库的人员因不懂或管理不严或违反安全规定私带火柴、打火机、手机或擅自吸烟，擅自进行作业动火，均会有明火发生而可能导致可燃化学品的燃烧。

(2) 生产车间关键设备故障

生产车间突然停电，检测系统或自动报警系统故障，自动连锁关闭系统故障等，对操作者和环境危害较大。以上故障除影响正常生产外，还会可能引起化学品的泄漏事故，对可能发生的紧急事故，应制定工作程序，并遵照程序及时正确处置。

6.3.5  公用工程风险识别

当发生火灾时，项目给水设施发生故障，不能提供足量的消防用水用于设备及装置的降温和灭火，会使火灾事故无法控制、扩大。此外，被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出厂外，将造成污染的二次事故。

电器设备若不按规程操作或设备本身质量问题，规格不符合要求，易引起触电伤害事故，甚至引发二次事故，造成中毒、燃烧、爆炸事故发生。

6.3.6  环保设施风险识别

本项目环保设施主要为各类废气处理设施和项目厂区污水处理站。当环保设施出现故障时，将对环境造成污染。

为了防止项目物料储存场所各类液体储罐、贮存桶、袋破裂发生泄漏等意外事故对环境带来的危害，四川新筑通工汽车有限公司针对涂装车间漆料暂存区已采用防渗地坪(钢筋混凝土加防渗剂)+环氧树脂防渗层，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，危废暂存间地主要采用坪+土工布+2mm厚HDPE膜（K≤10-12cm/s）+土工布 +12cmP8防渗混凝土，修筑废液截流沟，连接事故池，用于泄漏后废液收集，墙体进行至少1m防渗，墙体与地面接缝处做好防渗。

6.3.7  其他风险事故类型

根据前述分析可知，项目生产过程中可能发生的事故类型主要为：①危险化学品贮存、使用过程中发生泄漏、火灾甚至爆炸；②火灾；③环保设施故障。

其他可能引发事故风险的还有：①战争；②自然灾害；③人为破坏等因素。第一个因素为不可抗拒因素，后两个因素只要设计合理、加强管理防范还是可以避免和减缓影响的。

6.3.8  相关事故案例及分析

实例一：1999年5月16日上午，柳州微型汽车厂(以下简称柳州微厂)涂装车间新面漆返修线的油漆线设备制造厂家江苏省无锡市南兴涂装输送设备厂(以下简称南兴厂)副厂长奚建新、职工单小明，在应柳微厂涂装车间工程师孟凡华的要求对返修线喷漆室脱落的铁门铰链进行修理时，在没有看到批准动火的通知、又没有安全监护人员在场监护、也未采取有效防护措施、本人未持特种作业证的情况下，不听劝阻、违章动火作业，用电焊焊接喷漆室脱落的铰链，致使焊渣从未遮挡好的空隙溅落到喷室门内下面地沟内，引燃地沟内积漆，导致这起特大火灾事故发生。柳微厂消防队9时45分接到火灾报警后，即出动2台消防车、7名专职消防人员赶赴现场灭火；柳州市消防支队9时54分接到报警后，即调派12台消防车、40名消防队员先后赶到现场灭火；10时15分火势得到控制，10时20分大火基本扑灭。据查证核实，该起火灾事故过火面积278m2，直接财产损失9003908元。

实例二：1977年6月2日14时35分，某市炼油厂研究所中型工厂发生汽油爆炸事故，死亡14人，轻重伤40人。是日8时余，该中型工厂在生产成份为磺酸钡盐的203添加剂时，操作工徐某某为了观察汽油流量，用36伏不防爆低压行灯照明，行灯不慎坠落，碰在盛汽油的桶口上，灯泡震破后产生火花，致使桶内挥发的油气燃烧，蔓延到周围的20桶添加剂，同时发生燃烧。经过广大干群和消防人员的奋力抢救，火焰延续了20分钟左右后被扑灭，未伤人。

实例三：1998年7月27日，上海浦东某船舶修理服务队受上海某船厂的一家涂料分公司委托，前来崇明某船务工程有限公司承包新加坡7.3万吨散装货船的油漆工作。7月28日开始上船，7月31日上午8时，该队喷漆工霍某等9人开始做准备工作，晚上10时多，开始对船的大舱进行喷漆。该舱内面积3000多平方米，深18m。根据工艺要求由上而下喷，至8月1日凌晨1时，霍某自感头昏头痛，从脚手架上昏倒在舱底沙堆上。此时，同队工友张某等人下舱底救人，也感头昏头痛。最后用吊车将霍某吊至船坞，由汽车送县中心医院抢救。霍某等2人被诊断为急性二甲苯中毒，住院治疗。

以上事例的发生主要原因是管理不善、职工素质较低、经验不足、违规操作、安全意识淡漠以及设备陈旧、安全投入匮乏等，事故后果是造成厂内人员伤亡与财产损失，均未造成厂外人群伤亡。因此，本工程必须严格按国家“安全生产”制定的生产规章和规范要求，加强对职工的教育，制定应急预案，完善生产设备，最大限度的杜绝泄漏事故的发生。

6.3.9  风险识别结果

表6.3-21  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响 途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装车间 | 各类涂装材料 | 二甲苯、甲苯、润滑油等油液品 | 大气环境风险 地表水环境风险 地下水环境等闲 | 火灾事故导致燃烧废气、消防废水泄漏 | 厂区内职工 厂区近距离大气环境 厂外地表水 厂区周围地下水和土壤 |
| 2 | 油漆库 | 各类涂装材料 | 二甲苯、甲苯、润滑油等油液品 | 大气环境风险 地表水环境风险 地下水环境等闲 | 火灾事故导致燃烧废气、消防废水泄漏 | 厂区内职工 厂区近距离大气环境 厂外地表水 厂区周围地下水和土壤 |

# 6.4  环境风险影响分析

6.4.1  事故源项分析及最大可信事故的确定

最大可信事故是指，在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，本次评价重点考虑对环境危害最大的事故风险。

大气环境故事——确定的最大可信事故为油漆库稀释剂和罩光漆燃爆引起不完全燃烧产物CO进入大气环境以及未完全燃烧的二甲苯随燃爆热量挥发进入大气环境。

水环境事故——本项目所在水域敏感程度较高，本次评价考虑极端情况，即事故状态下消防废水可能会泄漏进入名山河的情况，分析对水环境的影响。

6.4.2  事故环境风险影响分析

根据确定的最大可信事故，本报告定性分析化学品库罩光漆和稀释剂燃爆引起未完全燃烧的二甲苯随燃爆热量挥发进入大气环境的风险影响，定性分析事故废水直接排放进入园区雨水口，泄漏进入长江作为水环境的风险影响。

6.4.2.1  油漆库稀释剂和罩光漆燃爆不完全产物CO进入大气环境风险评价

化学品库稀释剂和罩光漆储存量不超过2t。假设的事故状态为罩光漆、稀释剂存放区发生燃爆事故。根据经验，本项目项目化学品库稀释剂和罩光漆燃爆事故导致不完全燃烧产物CO挥发进入大气，区域CO浓度达LC50（2069mg/m3）的最远距离一般出现在下风向约100m处（U=1.2m/s，稳定度F）；达环境质量标准（10mg/m3）的最远距离出现在下风向9000m处（U=2.0m/s，稳定度F）。项目重点环境保护目标大弓坝、瓦窑安置区、四川贸易学校等社会关注点距离本项目主要风险源化学品库500m~1500m，处于项目化学品库稀释剂和罩光漆燃爆事故释放的CO半致死浓度范围之外。

项目化学品库稀释剂和罩光漆燃爆事故释放的CO不会造成社会关注点的居民伤亡；半致死浓度范围（100m）主要集中中在厂区范围内，会造成厂区范围内一定工作人员急性中毒或伤亡，不会造成厂外人员伤亡。

事故发生后，各部门环境风险分管人员应及时组织和疏散周边工作人员及厂区外近距离的居民，佩戴相应的防护工具，同时应立即组织消防工作，力争将环境风险降低到最低程度，并防止和减少连锁效应的发生。本项目总平面布置严格按照消防安全要求设计，符合国家的相关规定要求。根据功能分区布置，各功能区、装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，有利于安全疏散和消防。

因此，项目若发生项目化学品库稀释剂和罩光漆燃爆事故，只要采取适当的措施，不会造成厂区周边人员伤亡。

6.4.2.2  油漆库稀释剂罩光漆燃爆未完全燃烧的二甲苯挥发进入大气环境风险评价

化学品库中含二甲苯主要有的罩光漆和稀释剂，其储存量不超过10t，其中，含二甲苯的量为0.015t。

表6.4-1  二甲苯的毒理性质

| 物质名称 | 相关影响浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 嗅觉阈：0.8mg/m3 工作场所空气中最高容许浓度：100 mg/m3 居住区环境空气中最高允许浓度：0.3mg/m3 人出现中毒症状的浓度：430～1300 mg/m3 二甲苯毒性终点浓度为-1为11000 mg/m3，毒性终点浓度为-2为4000 mg/m3。 |  |

根据经验分析和计算，当发生油漆库罩光漆发生燃爆或火灾事故后，未完全燃烧的二甲苯随燃爆热量挥发进入大气环境，二甲苯的最大浓度远远低于二甲苯毒性终点浓度；但会造成一定范围内的环境空气质量出现暂时超标。因此，项目化学品库罩光漆发生燃爆或燃烧导致未完全燃烧的二甲苯污染一定范围内的空气环境、但厂外均不会发生人员伤亡事故。

考虑到长期暴露在高浓度二甲苯废气中对人体有一定的危害，虽然对厂内外人员不会造成伤亡事故，但必须在泄漏点做好安全防护措施，以防止发生操作人员短期中毒事件。企业必须采取必要的风险事故防范措施，杜绝此类事故发生。

6.4.2.3  项目风险事故对主要环境关心点及社会关注点的影响

项目发生环境风险事故时，不会造成周边主要环境关心点及社会关注点人员伤亡。燃爆事故或火灾事故会造成周边区域环境空气质量出现短暂超标，企业应及时采取消防措施、堵漏措施，随着大气污染物扩散、稀释，周边环境空气质量将逐步恢复。

厂区应加强风险管理，油漆库、储漆间、调漆间、化学药品存放间应设置有毒、可燃气体报警仪，加强对员工的风险教育，从而避免事故发生。

距本项目现状最近的居住区位于西厂界外220m（距离涂装车间250m，西侧河流对岸散居住户），在事故下存在一定的环境风险。

6.4.2.4  事故废水直接排放进入园区雨水口，泄漏进入名山河作为水环境的风险影响

本项目正常情况下，生产废水进入园区管网，送至河流对岸园区污水处理厂处理，达标后排放。但在事故状态下，废水可能在项目所在地泄漏进入雨水管网，从而在本项目所在地下游排放。园区雨水管网排口位于项目下游500m范围内。

如在极端事故情况下，事故废水泄漏进入雨水管网，直接排放名山河，将造成该段水域水质污染。在采取有效截断措施后，本评价认为事故废水进入园区雨水管网的可能性小，对水环境影响较小。

6.4.2.5  地下水影响

详见地下水环境影响章节5.5。

# 6.5  项目采取的风险防范措施

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施：

6.5.1  总图布置安全防范措施

项目总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》(GB50178-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。

按功能进行相对集中布置，有毒有害物质的有关设施应布置在地势平坦、自然通风良好的地段，不得布置于窝风低洼地段；危险化学品布置于厂内边缘、全年主导下风向的方位；车间、仓库应具有良好的通风条件，并设有防止进雨水设施。按照功能分区，合理布置车间内的工艺设备和通道宽度，物料存放区和必要的运输、操作、检修空间与安全通道。

所有建(构)筑物建筑结构设计均应严格执行《建筑设计防火规范》的要求，对易发生火灾爆炸的建筑应采用不发火的混凝土地面；对腐蚀性环境，应根据建筑物腐蚀特征选用相应的防腐材料；厂房地平设有集水槽和集水沟汇集冲洗水。环评要求：生产车间地面应进行防渗处理，各输送管线选用防腐材质，杜绝因出现“跑、冒、滴、漏”等问题造成土壤和地下水污染。

6.5.2  工艺技术和设计安全防范措施

1、生产工艺安全卫生设计必须符合人-机工程的原则，生产过程中尽量采用新工艺、新技术、新设备，采用成熟可靠的工艺技术。操作系统设有超压、超温、液位报警，采用综合机械化造作，实现隔离或遥控操作，应尽量选用自动化程度较高的设备，危险性较大、重要的关键性的生产设备，必须持有专业许可证的单位进行设计、制造和检验。

2、采用常规自动化仪表控制系统，并设计必要的自动报警、自动连锁系统以及紧急停车的安全监控系统。危险设备设置防护罩。

3、厂房内的设备、管道必须采取有效的密封措施，防止物料的跑、冒、滴、漏。各种仪表、仪器、监测记录装置等，必须选用合理，灵敏可靠，易于辩识。

6.5.3  自动控制设计安全防范措施

1、在生产过程中，当温度、压力、流量等工艺参数超过某一界限能引起燃烧爆炸危险时，应根据控制要求设置能够反映该参数变化的信号报警及自动停机功能的自动监控系统。自动监控系统除自动控制方式外，还应有手动控制方式。

2、对开停车有顺序要求的生产过程应设联锁控制装置。自动控制的气源、电源发生停气、停电故障时，安全联锁系统的最终状态，必须保证使工艺操作和运转设备处于安全状态。

3、自动控制系统的选择和设计，应使组成的自动控制系统在突然停电或停气时，能满足安全的要求。用电的自动控制设备，在生产过程中因电源突然中断有可能引起事故时，应采用自动切换互为备用的电源供电。凡根据工艺特点及操作要求所采用的信号报警、安全联锁系统、调节系统和重要的记录指示系统，均应设有自动备用电源供电装置。

4、为保证自动控制系统正常运行和电气仪表设备及人身的安全，必须进行符合的接地设计。

5、控制室应远离振动源和具有强电磁干扰的场所，无关的管线不得通过控制室。

6.5.4  物料储运安全防范措施

1、规范人的行为。根据无泄漏管理的内涵，人的不规范行为也视为一种泄漏现象。因此，每个岗位的员工，都应遵循三规二制一律(操作规程、设备维护规程、安全规程、岗位责任制、交接班制、劳动岗位纪律)，按照人的管理和管理的人两个管理内涵，形成“在其岗、干其活、负其责、得其利”管理格局。

2、建章立制。确立法治，消除人治，以法治厂，是加强企业管理的根本。规章制度的功能是规范行为、确立工作秩序，保证组织完成承担的任务。其特点具有强制性和约束性。通过规章制度的建立和执行，来规范我们现场管理各要素有序的运动。

3、物料实行定置管理。按照定置管理的基本原理和要求，研究分析现场人、机、料、法(方法)、环的结合状态，对现场物料进行科学的定置。通过物料按图定置，找出泄漏根源。

4、设备整治。设备是完成生产任务的工具。它在运行的过程中，在磨损振动等因素的影响下而出现备件破损、松动导致物料出现泄漏。

5、物料流治理。物料流通常指的是在生产过程中备件、材料、油料的运动流向。物料流的泄漏是由二个方面引起，一是设备本身的缺陷而引起的泄漏，这就需要对设备本身进行整治；另一部分是由于人的行为不规范而引起的，这些就要规范人的行为，使之适应生产、设备本身的性能要求，而防止泄漏。

6、环境治理。无泄漏管理的任务之一就是要创造一个优美的生产、工作环境，工作环境改善了不仅有利于职工身心健康，而且有利于提高职工的工作热情。环境治理，不仅仅是某个岗位、某个区域，而是要把整个工厂当作整个环境系统来考虑统筹治理，实现厂区环境的绿化、美化。

6.5.5  危险化学品包装、储运安全对策措施

1、对生产所用危险化学品应视其物理化学性质、火灾爆炸危险性、物料有毒有害特征分区布置。库房的地面及墙壁必须采用防酸腐蚀材料，严格化学危险品储存限量要求。

2、建立无泄漏管理制度：统计各种设备动静密封点，建立密封材料档案；静密封点的泄露率保持在0.05%以下，动密封点的泄露率保持在0.5%以下，设备完好率保持在95%以上；定期对各密封点进行检修、检测，保持设备良好状态。

3、危险化学品的储存和运输应严格按《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)执行。项目将其它危险品远离化学品存放间、涂装调漆储漆间。危险品库房（罐）按相关要求设计建设，做好“防雨、防渗、防流失”等措施。危险品库的设置应满足以下条件：

a、危险品宜单独品种专库存放。当受条件限制时，不相禁忌的不同品种的危险品可同库存放。

b、任何废品不应和危险化学品同库存放。

c、化学品库、涂装调漆储漆间入口处设防火提示牌，库房门口有警示牌。

d、严格控制外来人员出入库房。

4、根据《危险货物包装标志》，所有化学危险品均应设有包装标志。

5、危险化学品的包装、运输应符合《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90)中的相关要求。运输散露危险品的道路中心线距有明火或散发火星的地点，不应小于35m。

6、原料及产品的装卸、运输应执行《汽车运输、装卸危险货物作业规程》、《汽车运输危险货物规则》、《机动工业车辆安全规范》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等。

7、所有车辆均应按车辆允许载重量装车，严禁超载运输。保持车辆完好状况，不驾故障车。保持厂区内道路顺畅，禁止在道路上装卸货物，不准乱停乱放，堵塞厂内交通。

8、合理地规划运输路线及时间，危险品的运输单位事先需作出周密的运输计划和行驶线路，并制定危险品泄漏的应急措施。被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》(GB190-85)规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。

9、危险化学品运输应具备相应资质或委托有相应资质的单位。

6.5.6  消防及火灾报警系统

1、生产装置四周的消防给水管网上应按规定设置室外消火栓，其布置应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)的要求。

2、配备足够的消防设施，消防水泵采用双电源双泵，以便在事故情况下快速启动消防水系统。生产区配置消防栓、各种手提式、推车式的CO2、干粉、泡沫、沙等灭火器材，以扑救初起火灾。

3、生产装置按规范要求设置火灾报警系统。生产现场应设置防爆型手动报警按钮，控制室、变配电室应设置感温探测器和手动报警按钮。

6.5.7  项目消防废水和废水站事故废水的贮存

1、防止废水污染事故措施

本项目防止废水污染事故采取收集、处理和应急三级防治措施，收集系统收集废水，处理系统处理废水，废水处理系统出现事故时有事故水池作为应急防范措施，可确保正常及事故状态下废水不会对环境造成危害。

1）厂区设置1 座污水处理站，用于处置生产废水。

2）设置雨水排水系统，雨排水系统排水口设置集中控制阀，可防止事故水通过雨排系统进入外环境

3）设置事故池，确保事故废水不外排。

4）废水经密闭管网收集输送，以防止废水漫流或下渗，排水管采用PE 排水管。废水处理设施及管道均进行防腐处理，在酸、碱加药设备周围设置围堰，敷设防腐地面，设置排水设施。钢筋混凝土水池外部均作防腐处理。

5）加强生产废水处理设备维护，并对出水水质进行定期监测。

6）注重污水处理设备操作及药剂投加人员的培训，详细的操作规程上强，并做好污水处理设施运行记录。

7）污水预处理系统故障，且短时间内难以修复时，应停止产生生产废水的生产活动，禁止未经预处理的生产废水直接排入园区污水管网。

2、事故废水收集装置

参照中石化《水体污染防控紧急措施设计导则》，本项目应设置能够储存事故排水的储存设施。储存设施包括事故池、事故罐、防火提或围堰区域等。

事故储存设施总有效容积：

注：是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算，取其中最大值。

———收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存箱体物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。

———发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

———发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

———消防设施对应的设计消防历时，h；

———发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

———发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量m3；

———发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

q———降雨强度，mm；按平均日降雨量；

———年平均降雨量，mm；

n———年平均降雨日数。

F———必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

根据本项目特点，本项目拟采取设置事故池的方式来收集事故状态下的事故排水。

根据项目原辅材料最大储存量，项目罩光漆及稀释剂及洗枪液等原辅材最大储量约为0.5t，不超过1.0吨，=1m3。

涂装车间涉及到易燃物涂料的使用、储存。根据厂区的消防设计，室外最大消防用水总量为：40L/s，火灾持续时间t=3h；室内各车间室内消火栓用水为：10L/s，火灾持续时间t=2h；办公楼、就餐中心、倒班宿舍室内消火栓用水为：15L/s，火灾持续时间t=2h；办公楼根据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）设置自动喷水灭火系统。危险等级为中危险Ⅰ级，喷淋系统用水量：30L/S，火灾持续时间t=1h。一次灭火用水量：一次灭火用水量按最不利情况考虑=720m3。

根据项目工程分析，本项目建成后，全厂的生产废水排放总量为520.2m3/d，发生事故时，项目将停止生产，假设火灾持续时间t=3h，占全天生产时间的1/8，则=65m3。

根据四川省雅安市气象观测站多年（1990-2010年）主要气象统计资料，名山地区年平均最大降雨量2118.7mm，年平均降雨212日，本项目主要风险源在涂装车间和化学品库，其中涂装车间汇水面积17710m2，涂料均在相应车间内存放，油漆库存放区汇水面积约为790m2。则=10q F=10×2118.7/212×1.85≈185m3。

综上，发生事故时，需设置 =1m3+720 m3+65m3+185 m3=971m3。取整1000 m3。

本项目在厂区新建一座有效容积为1000m3的事故废水池兼做消防废水池。收集对象为泄漏的液体原辅材料、消防废水、污水处理厂、事故废水、初期雨水，该池平时应保持空池状态，企业必须做好日常维护工作；同时，在雨水管排口处增设闸断阀。一旦涂装车间发生火灾，应立即闸断雨水排口，将消防废水从雨水排口引入附近的事故废水池内暂存。事故结束后，应将消防废水泵入专用废水收集罐车，输送至本厂区废水站处理达标后外排。

3、三级防控体系

项目设置三级防控体系保障在发生事故时能够确保将污染物控制在区内：

第一级防控措施是涂装车间各工作区域及化学品库设置集液沟，收集泄漏物料及消防废水；

第二级防控措施是在厂区雨水排放口设置切换阀门和事故水池，在发生事故的情况下可将进入雨水管网的泄漏物料及消防废水截留，进入事故水池；

第三级防控措施是在厂区设立污水处理站，并在厂区废水排放口设置截止阀，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内。

4、事故废水节流、收集和处理

事故废水截留、收集和处理流程见图6.5-1。

图6.5-1  事故废水截留、收集和处理流程图

6.5.8  电气安全防范措施

1、制订完善的电气设备使用、保管、维修、检验、更新等管理制度并严格执行。

2、在适当的场所或地点装设应急照明灯，应急时间不少于30min。主要用电设备应设有警示标牌。

3、具有燃爆危险的工艺装置、管线等应配备惰性介质系统，以备在发生危险时使用，可燃气体的排放系统尾部用氮封。

4、采用先进的全密闭自动加料和控制技术，减少人为因素干扰。企业必须配置双回路电源及备用电源，以保证正常生产和事故应急用电。

6.5.9  运行过程安全管理对策措

1、加强内部安全管理

(1)、建立并完善生产经营单位的安全管理组织机构和人员配置，保证各类安全生产管理制度能认真贯彻执行，各项安全生产责任制能落实到人。明确各级第一负责人为安全生产第一责任人。在落实安全生产管理机构和人员配置后，还需建立各级机构和人员安全生产责任制。

生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和生产一线操作人员，都必须接受相应的安全教育和培训，并且考试合格。

(2)、安全投入

建立健全生产经营单位安全生产投入的长效保障机制，从资金和设施装备等物质方面保障安全生产工作正常进行。

建设项目安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

建设单位在日常运行过程中应根据国家相关规定提取用于安全生产的专项资金，专款专用，进行安全生产方面的技术改造，增添安全设施和防护设备以及个体防护用品。

(3)、对于可能引发事故的场所、设备设施应制定必要的应急救援措施和配备相应的消防、救援设施。

2、加强对工艺操作的安全管理

(1)、贯彻执行工艺操作规程

工艺操作规程是生产活动的主要依据，也是制定企业各类生产性规程、制度的依据。工艺操作规程是企业重要和基本的技术文件。工艺操作规程制定出后，凡与产品生产有关的职能部门和职工都必须严格执行，不得违反。工厂应加强对操作人员，特别是对新入厂的操作人员进行工艺操作规程的培训，使操作人员严格按工艺操作规程操作。

(2)、严格贯彻执行安全操作规程

安全操作规程是操作者在岗位范围内，如何合理运用劳动资料完成本职任务的规定性文件，是操作者进行生产活动的行为准则。安全操作规程是集工艺技术、安全技术、设备维护保养及安全管理制度于一体的综合性规定性文件，是操作工人必须严格执行的作业程序。因此，工厂应加强对操作人员，特别是对新入厂的操作人员进行安全操作规程的培训，使操作人员严格按安全操作规程操作。

(3)、严格控制工艺参数

在生产操作中，要正确控制各种工艺参数，防止超温、超压和溢料、跑料对防止火灾、爆炸事故极为重要。

(4)、作好开停车及检修工作

生产过程中的开停车及检修，往往是事故多发过程，因此应严格执行工厂制定的开停车规程和检修操作规程，作好物料置换及检测等工作，避免事故发生。

3、加强设备管理

(1)、贯彻计划检修，提高检修质量，实行双包制度；

(2)、设备的安全附件和安全装置要完整、灵敏、可靠、安全好用，同时，要注意用比较先进的、可靠性好的逐步取代老式的。

(3)、推广检测工具的使用，逐步把对设备检查的方法从看、听、摸上升为用状态监测器进行，使之从经验检查变为直观化、数据化检查。

4、加强火源管理

(1)、应尽量避免在火灾爆炸危险场所内动火，如果必须动火，应按动火级别办理动火许可证，并做好安全措施；在输送、贮存易燃易爆物料管道、设备上动火时，必须办理特殊动火许可证。

(2)、工程机动车、运输机动车、电瓶车等无阻火设施不允许进入厂区。

(3)、各种动机械均能因各种原因产生摩擦与撞击导致火花产生，因此必须加强各种动机械的润滑管理、清垢管理；加强现场管理，禁止穿带钉子鞋进入易燃易爆场所；不能随意在易燃易爆场所抛掷金属物件，撞击设备、管线。

(4)、加强流动火源的管理，生产区严禁吸烟，防止明火和其他激发能源。禁止使用电炉、电钻、火炉、喷灯等一切产生明火、高温的工具与热物体，不得携带火种进入生产区。

5、加强消防组织与消防设施管理

要积极贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，应根据生产检修情况和季节变化，拟定消防工作计划，进行经常性的消防宣传教育、在训练场地结合事故预想进行演练。

6、安全色和安全标志

(1)、厂内交通道路应设置路牌、安全警告标志牌等设施，并定期进行维修保养，保持清晰。

(2)、在存在易燃易爆、有毒、烫伤、高空坠落等危险作业地点应在醒目处按《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)要求设置安全警示标志。

(3)、阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、符号(双重编号)或设明显的标志。

(4)、对各类管道应按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)、《安全色》(GB2893-2008)要求涂刷相应的色标和明显的介质流向标志。

(5)、在母线护网、高压设备围栏、变配电设备遮栏等屏护设施上根据各自屏护对象特征设置相应警示标志。

(6)、在高处作业时设置安全信号和标志。

(7)、在各重大危险源和有毒有害物质生产储存场所(如中间罐区、储存区等)应设置安全告知牌，提醒人员注意。

7、加强操作人员培训

为保证装置能安全、无事故运行、对操作人员在偏离正常工艺规程参数和出现事故时应采取的操作动作进行良好的培训是具有重要意义的。操作人员应了解生产的工艺过程、设备的操作条件以及复杂的控制、调节和防事故自动化系统的相互联系。因此，应按制定的计划培训操作人员，并让他们在操作现场进行较长时间的学习。

6.5.10  其它防治措施

1、在涉及天然气使用的车间内设燃气浓度探测器。

2、加强操作人员的安全教育，严格按照操作规范进行生产。在人工可能接触腐蚀性物品的地方就近设置事故淋洗-清洗装置。

3、按规范要求配备足够的正压式防毒面具。

# 6.6  风险事故应急预案

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、国务院《危险化学品安全管理条例》、国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、国务院《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、国务院《特种设备安全监察条例》都明确要求企业应编制应急预案。

6.6.1  应急预案纲要

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效的将事故损失减至最小。该项目运行过程中，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理，它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。企业根据预案纲要制定详细的“事故应急救援预案”，并认真执行。应急有关内容具体见下表6.6-1。

表6.6-1  环境风险的突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：装置区库区、邻近地区 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 工厂：厂指挥部--负责现场全面指挥；专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 地区：地区指挥部--负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散；专业救援队伍--负责对工厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急救援保障 | 生产装置区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服、毒气防护设施等； 邻近地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 7 | 报警、应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 8 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；配备相应的设施器材 邻近地区：控制防火区域、毒气泄漏扩散区域，控制和消除环境污染的措施，配备相应的设备 |
| 10 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场：事故处理人员制定应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全教育 |
| 13 | 公众教育和信息发布 | 对邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

6.6.2  风险事故处理程序

风险事故处理可按下图进行：

图6.6-1  风险事故处理程序图

6.6.3  事故应急预案

1、一旦报警装置发出事故报警或危险化学品发生泄漏时，应立即停止生产和关闭电源，组织人员在确保安全的情况下堵漏，制止化学品的进一步泄漏，并将包装完整的危险化学品转移至安全区域，同时迅速增大通风量，使高浓度有害气体稀释排放，并用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，其产生的废物作为危险废物收集运至专门的危险废物处理场所处置。

2、一旦危险化学品发生火灾或爆炸时，应立即组织人员在确保安全情况下灭火，佩戴防毒面具和穿戴灭火专用设备及器材，使用二氧化碳灭火剂或其他惰性材料(如砂子等)进行灭火。厂内负责环境保护的人员应立即到场协助和指导灭火人员进行灭火，禁止用水进行灭火。火灾或爆炸现场得到控制后在确保安全的情况下，立即将尚未着火或爆炸的危险化学品转移至安全区域。待火灾或爆炸彻底排除或安全隐患彻底消除后，应立即清理现场，残留的灭火剂或使用过的惰性吸附和灭火材料集中收集后，作为危险废物送专门危险废物处理场所处置，禁止乱堆、乱放、乱倒。

3、对于电器火灾，首先要切断电源并只能用干粉灭火器和二氧化碳灭火器进行灭火，禁止使用泡沫灭火器和消防水栓进行灭火。

4、发生危险化学品泄漏或火灾、爆炸事故时应立即报警和报告环保部门及环境监测部门，并立即实施环境应急监测，根据环境空气质量监测结果和国家有关标准规定要求，确定疏散人群范围，并根据当时风向情况，疏散事故现场人员及疏散区人员迅速逃离到上风和上侧风向，并用湿毛巾捂住口腔和鼻子。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作。

5、事故发生后，应根据泄漏扩散情况或燃烧废气排放情况及所涉及的范围建立环境污染事故警戒区域，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区；警戒区域内应严禁火种。同时，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，最后要查清是否有人留在污染区。

6.6.4  应急监测方案

6.6.4.1  目的

事故应急环境监测目的是通过企业发生事故时，对污染源的监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。公司设有安全环保部，有专职环保管理人员和环境监测人员，配置监测仪器和设备。当发生重大、特大大气污染事故时，公司配合当地环境监测站对周围环境(包括环境空气质量和水域)的污染情况和恢复情况进行监测。

要建立快速反应机制的实施计划，对污染趋向、污染范围进行及时跟踪监测，监测数据应及时上报应急救援指挥部和上级环境监测中心站。

6.6.4.2  事故应急环境监测计划

对各类环境风险事故产生的影响实时监控，为应急指挥中心提供预警、救援环境信息支持。

1）环境空气污染事故

①按应急监测计划布置环境空气污染气象观测、污染监测监控点位，并根据实际情况进行相应调整。污染监测监控点包括有组织事故排放监控点、无组织事故排放监控点及代表性敏感点。有组织排放事故监控点、无组织事故排放监控点需按污染源特点（有组织排放、无组织排放）、气象特点布置。

项目环境风险导致的环境空气质量建议的环境应急监测计划见表6.6-2。

表6.6-2    环境空气质量建议的环境应急监测计划表

| 类 别 | 气象条件 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风速（m/s） | 大气稳定度 | 位 置 | 发生火灾或泄漏事故 |  |
| 二甲苯 | 0.5 | 不稳定 | 下风向20m处一点 | TVOC、二甲苯、甲苯等 | 2次/天 |
|  |  | 中性 | 下风向70m处一点 |  |  |
|  |  | 稳定 | - |  |  |
|  | 1.2 | 不稳定 | 下风向20m处一点 |  |  |
|  |  | 中性 | 下风向100m处一点 |  |  |
|  |  | 稳定 | - |  |  |
|  | 2.0 | 不稳定 | - |  |  |
|  |  | 中性 | - |  |  |
|  |  | 稳定 | - |  |  |
| 其他无组织泄漏事故 | 所有气象 | 厂界外1m |  |  |
| 敏感点 | 所有气象 | 西侧河流对岸槐树村敏感点 |  |  |

参考P-G扩散曲线法和GB/T 13201-91法，本项目建议大气稳定度应急判定方法，如下表所示。

表6.6-3   大气稳定度应急判定方法

| 地面风速（距地面10m处） | 晴天的白天 | 阴天的白天或夜间 | 晴天的夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| <2 | 不稳定 | 中性 | 稳定 |

②启动现场跟踪监测系统，包括监测车、便携式监测仪器，按监测布点、根据污染事故类型进行实时环境监测（进入应急工作结束后期、适当降低监测频次），将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心；同时启动气象观测系统，实施收集包括风速、风向、气压、温度等气象数据。监测人员需配备足够的正压式呼吸器。

③待应急活动结束后，监测停止。

2）地下水污染事故

根据污染事故类型，启动应急监测系统，利用地下水污染监测井对污染情况跟踪监测，同时对地表水进行监控布点（详见下表）。按监测计划，在污染初始期间监测频次进行加密。将监测结果实时汇报给各级 应急指挥中心。

表6.6-4   项目地下水建议环境应急监测计划表

| 监测点位 | 位置 | 井深 | 功能 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JW1 | 厂区主入口 | 30m | 背景值监测点 | pH、耗氧量（CODMn）、SS、氨氮、氟化物、石油类等 | 1次/季度 |
| JW2 | 涂装车间西侧污水处理站附近 | 15m | 跟踪监测点 |  |  |

3）地表水污染事故

①按应急监测计划布置废水排放监控点、地表水监测断面，并根据实际情况进行相应调整。

②启动现场跟踪监测系统，包括监测车、便携式监测仪器，按监测布点、根据污染事故类型进行实时环境监测（进入应急工作结束后期、适当降低监测频次），将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心。同时监测流速、流量、水温等水文数据。

事故应急环境监测计划表，见下表。

表6.6-5   地表水环境应急监测计划表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目排污口 | 厂区废水出口 | COD、氨氮、氟化物、石油类 | 1次/2小时 |
|  | 名山片区污水处理厂下游1km | NH3-N、CODcr、 pH、石油类、氟化物 | 1次/2小时 |

6.6.5  应急救援结束、恢复现场

应急救援指挥中心视事故救援结束，宣布应急救援结束，救援队伍和物资、设备撤离现场，恢复现场正常状态。

6.6.5.1  事故调查、处理

由公司主要负责人负责，生产计划部、安全环保部等相关部门组成公司调查小组，协调政府有关部门、专家、设计对事故的经过、原因进行调查、确定事故性质、认定事故责任，提出整改和防范措施。

6.6.5.2  应急培训与演练

由公司安全环保部、装置的安全环保组工作人员对公司各级领导和员工进行相应的各级《环境风险事故应急预案》进行宣传和培训，并组织演练。培训形式采取分批授课的方式。《环境风险事故应急预案》的演练可分别采取桌面演练、功能演练、全面综合演练的方式。

①桌面演练：由应急指挥代表和关键岗位人员参加，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。

②功能演练：针对某项应急功能或某项应急行动进行的演练活动。

③全面综合演练：针对应急预案中全部或大部分应急功能，检验、评价应急运行能力的演练活动。

培训与训练主要针对应急救援专业队伍的任务进行培训与训练。根据实际需要，应建立各种不脱产的专业救援队伍，包括：抢险抢修队、医疗救护队、义务消防队、通讯保障队、治安队等。

应急指挥中心要从实际出发，针对危险源可能发生的事故，每年组织一次相关模拟演习，把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢险队伍。

应急培训和演习的主要内容主要针对救援指挥和通讯保障（由指挥部负责）、应急救灾（由消防队负责）、应急救护（由化学事故应急救护小组负责）、人员疏散（由安全保卫部门负责）、现场监测（由环保部门负责）、事故现场处理和恢复生产（由生产技术部门负责）等。

应急培训与演习要具有较强的针对性和实战性，并对过程中各部门、各组织进行考核，考核不合格的，应进行二次培训，直至满足应急救援需要为止。

综上所述，采取以上本评价要求的风险防范措施和安全措施后，企业可将事故风险降至最低。

6.6.6  环境事故应急物资储备

环境应急物资是指应对突发环境事件过程中，所使用的保护现场处置人员的防护装备及控制污染物质扩散的相关处置物质。主要可以分为两大类：一是防护类物资，主要指处理事件过程中专业人员所使用的专业性物资，对现场处置人员进行保护，防止受到外环境的伤害；二是处置物资，主要指针特殊事故处置所需特定的物资。

根据本项目发生环境污染事故特征，将企业应准备的环境事故应急物资梳理见下表。

表6.6-6  环境事故应急物资一览表

| 类型 | 分类 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急监测仪器 | 便携式监测一期 | 便携式分光光度计、便携式傅里叶红外分析仪、便携式光电化学分析仪、便携式荧光传感器、便携式气象-质谱联机、便携式重金属分析仪、便携式生物毒性分析仪、便携式流量计 | 在自行创建环保监测功能的基础上，可依托当地监测部门实施 |
|  |  | 药剂 | 各种标样 |
| 个人防护类 | 呼吸防护类 | 防尘口罩、防毒口罩、过滤式防毒面积、氧气呼吸器等 | 结合安全要求，企业自行配置 |
|  | 防护服设备 | 防酸服、防碱服、防油服、阻燃防护服等 |  |
|  | 头部防护装备 | 安全帽 |  |
|  | 眼面部防护装备 | 一般护目镜、防烟尘护目镜、防腐蚀液护目镜 |  |
|  | 听力防护装备 | 耳塞耳罩 |  |
|  | 手部防护装备 | 绝缘手套、防化学品手套、防酸碱手套 |  |
|  | 足部防护装备 | 防（耐）酸碱鞋（靴）、耐化学品的工业用橡胶靴、放热阻燃鞋（靴） |  |
|  | 洗消系统 | 小型洗消设备 |  |
| 污染控制类 | 围堵物资 | 沙土、沙包沙袋等、堵漏胶、围油栏（橡胶围油栏、pvc围油栏等） | 企业根据环评报告要求单独配置 |
|  | 处理物资 | 吸油材料（吸油毡、吸油拖栏、化学品吸附材料等）、储油（浮动油囊、轻便储油管）、消油（消油剂、凝油剂）、吸附剂（活性炭等）、中和剂（石灰乳、纯碱、盐酸等）、絮凝剂、固化剂（水泥等）、惰性材料（蛭石、苏打土、沙土）、灭火剂、还原剂（酸式碳酸钠、酸式硫酸钠）、泡沫 |  |
|  | 装置设备类 | 收油机、泵、投药装置 |  |
| 其他 | 应急通讯、应急交通 | 应急通讯设备、应急车、应急船 | 依托园区和当地环保部门联合配置 |

# 6.7  环境风险措施及投资

本项目环境风险管理措施及投资情况见下表6.7-1。

表6.7-1  项目风险防范措施及投资估算

| 序号 | 主要风险防范措施 | 投资(万) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 涂装车间储漆间、化学品间设置有毒、可燃气体报警系统和火警报警系统 | 利旧 |
| 2 | 厂区设置双回路电源及备用电源，以保证正常生产和事故应急 |  |
| 3 | 安装消防管道设施，涂装车间配备正压式防毒面具等。 |  |
| 4 | 对于新建的废料间、污水处理站、涂装车间前处理各池体，采用防渗剂+HDPE膜防渗，确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s。同时危废暂存间，远离易燃、易爆物质储存和生产场所，并按相关要求采取防渗、防腐、防雨和防流失措施 | 计入 主体 工程 |
| 5 | 新建建有效容积为1000m3的事故废水应急收集池兼消防废水池（收集对象为泄漏的液体原辅材料、消防废水、污水处理厂、事故废水、初期雨水）。厂内雨、污管网出口必须设置阀门（阀门需定期保养），必须有通往事故废水应急收集池的管路（管径必须确保及时排泄短期内较大流量的事故废水）。一旦发生火灾事故，立即打开通向该池的所有连接口；同时立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝消防废水外流。 保证事故池平时处于空池状态。必须确保任何异常状况下，各类事故废水只能导入厂内两种事故废水收集系统，不得以任何形式在无害化处理前排出厂区。 |  |
| 6 | 厂区应急预案、与经开区联动应急预案及管理措施建设 |  |
| 7 | 地下水影响防治措施，厂区进行分区防渗，具体分区见表6.4-11。 防腐防渗：（1）重点防渗区：原始地层或填挖方地坪+土工布+2mm厚HDPE膜（K≤10-10cm/s）+土工布+20~65cm砂砾层铺砌基层+12cmP8防渗混凝土，车间修筑废液截流沟，连接事故池，用于泄漏后废液收集。 （2）事故废水池：混凝土池体采用抗渗钢纤维混凝土，抗渗等级不低于P8，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防渗涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），结构厚度不小于250mm，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm，池体进行防腐处理。 （3）污水管网：①一级地下管线、二级地下管线宜采用钢制管道，三级地管应采用钢制管道；②当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤；③管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐；④管道的外防腐蚀等级应采用加强级；⑤管道的连接方式应采用焊接。 |  |
| 8 | 厂区应急预案、与经开区联动应急预案及管理措施建设 |  |

# 6.8  环境风险评价结论

6.8.1  结论

项目选址于基础设施配备齐全、风险防范措施及应急预案完善的成熟工业园区内。本项目不涉及剧毒危险品，不构成重大危险源。项目风险评价等级为简单分析。

项目环境风险影响不会对周边环境敏感点造成伤害影响，项目环境风险在可接受范围内。

项目制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案。此外，企业今后需要进一步加强管理和监控，将泄漏风险事故率降到最低点；项目在发生风险事故后如能立即启动厂区事故应急预案，确保事故不扩大，将不会对建设地区环境造成较大危险。

环评报告书认为：四川新筑通工汽车有限公司普拉多生产线扩建项目拟采取的环境风险防范及应急措施具有针对性，可将风险事故隐患及风险事故对环境的影响降至最低，达到环境可以接受的水平；项目风险防范措施及应急预案可靠且可行；项目从环境风险角度分析是可行的。

6.8.2  要求

必须按照设计方案及环评建议措施进行项目风险防范设施建设及管理。

6.8.3  建议

建立完善的环境风险应急预案，并根据国内外同类生产装置的类比调查，结合本项目生产装置的运行实情，不断更新和完善风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行，加强与当地环保、消防、卫生等部门及周边企、事业单位的沟通、联络，以取得其理解、支持和应急救援。

附表6.8-1  环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 二甲苯 | 甲苯 | 甲烷 | 润滑油 |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.015 | 0.0032 | 0 | 2.9 |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数_约/ _人 | 5km范围内人口数_约/ 万人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | ___/_人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2  | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2 □ | S3  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3  |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2  | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1  | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1□ | M2 □ | M3 □ | M4  |
|  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4  |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1  | E2 □ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2  | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3  |
| 环境风险潜势 | IV+ □ | IV □ | III □ | II □ | I  |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ | 简单分析 |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 | 易燃易爆 |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |
|  | 影响途径 | 大气 | 地表水 | 地下水 |
| 事故情形分析 | 源强测定方法 | 计算法□ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 泄漏:最不利和最常见气象条件下，大气毒性终点浓度-1 最大影响范围0m。 |
|  |  |  | 泄漏:最不利气象条件，大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m， 最常见气象条件，大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/ m。 |
|  | 地表水 | / |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间0~2d |
|  |  | / |
| 重点风险防范措施 | 生产车间和罐区地面做重点防渗，周围设置有围堰，并设置有毒有害气体泄漏报警装置。厂区内设置有事故应急池。 |
| 评价结论与建议 | 项目的风险处于环境可接受的水平,项目从环境风险角度可行。 |
| 注：“□”为勾选项，“____”为填写项。 |

# Text boxes

r=3km

1000m3事故池

救援行动

报警

命令

组织

决策

判断

自动报警

人工报警

行动

报警

扑救

现场监测

事故现场

人工自动

消防

领导

市政领导

指挥

消防

医务

技术补救

人工补救

补救行动

现场指挥